Název dokumentace:		Územní plán Haškovcova Lhota

Projektant:			Obec Haškovcova Lhota, Jihočeský kraj

Zpracovatel:			Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Haškovcova Lhota

1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska

zpracovatel

Základní údaje

Stupeň dokumentace:

Územní plán Haškovcova Lhota

Pořizovatel:

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje

Projektant:

ing.arch.Ladislav Komrska

Pověřený zastupitel obce:

Ing. Zdeněk Kočí, starosta obce

OBSAH

ÚZEMNÍ PLÁN

Strana

Základní údaje…………………………………………………………………………………	2

1a) 	Vymezení zastavěného území………………………………………………………………	5

1b) 	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot…………………………	5

1c) 	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 		systému sídelní zeleně………………………………………………………………………	7

1d) 	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování  ………………	9

1e) 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 			změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 			protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a 			podobně………………………………………………………………………………………..	11

1f) 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného

využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5

stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto

ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek

ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru

a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních

pozemků a intenzity jejich využití)  ……………………………………………………………    14

1g) 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 			opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 		práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit…………………………………………………….	25

1h) 	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze

uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,

parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů

podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ………………………………………………………     25

1i) 	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  …………..	25

1j) 	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 			části………………………………………………………………………………………………	25

OBSAH ODŮVODNĚNÍ

Strana

1.	Postup při pořízení územního plánu	……………………………………………………..	27

2.	Výsledek přezkoumání územního plánu

2a)	Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací

dokumentací vydanou krajem  ………………………………………………………..	27

2b)	Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu

nezastavěného území  …………………………………………………………………	31

2c)	Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  …………	33

2d)	Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem

řešení rozporů ……………………………………………………………………………	36

3.	Náležitosti, vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f) stavebního zákona

3a)	Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4  ………………………	36

3b)	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na životní prostředí  ….	36

3c)	Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona

3d)	Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního

zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky

nebo podmínky zohledněny nebyly

3e)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ………………………………………………	37

3e.1)	Podmínky, vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot

3e.2)	Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby

3f)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby

vymezení zastavitelných ploch …………………………………………………………	42

4.	Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a) až 1 d)  ………………	42

4a)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

4b)	Vyhodnocení splnění požadavků Zadání ……………………………………………	42

4c)	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního

rozvoje  ………………………………………………………………………………….	49

4d)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  ………………………………..	50

5.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

6.	Vyhodnocení připomínek

1a)	Vymezení zastavěného území

Území obce  zaujímá celkovou rozlohu  303 ha, tvoří je jediné katastrální území – Haškovcova Lhota.

Zastavěné území

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1. 8. 2012 do aktuální mapy katastru nemovitostí.

Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:

1a		výkres základního členění území

1b		hlavní výkres

2a		koordinační výkres

2c		vyhodnocení záborů ZPF

1b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce:

Území obce bude rozvíjeno jako samostatné a kompaktní sídlo. Jeho posice je založena na historickém vývoji, jeho posici v regionu a zemědělské krajině.

Nové uspořádání obce předpokládá:

-	rozšíření vnitřního prostoru návsi v její podélné ose západním směrem

-	doplnění obytných ploch v jižní a západní části obce,

-	rozšíření výrobních ploch a ploch smíšených ve východní části obce.

Obalová křivka zastavěného území a navržených zastavitelných ploch vytváří kompaktní sídlo na stávající komunikační síti. Průchodnost území , vnitřní vazby sídla ani vnější vazby na krajinu a zemědělskou půdy, nejsou dalším rozvojem dotčeny.

Základem urbanizace je smíšené venkovské území s převahou trvalého a rekreačního bydlení v původních zemědělských usedlostech. Hospodaření s půdou je druhotným zdrojem obživy a jeho zázemím je funkční zemědělský areál.

Dalším zdrojem podnikání jsou nerušící ubytovací služby v pensionech rodinného typu a problematická dřevozpracující provozovna, její dopravní obsluha znehodnocuje veřejný prostor současné návsi a je důvodem pro její prodloužení.

Návrh územního plánu ve smyslu výše uvedeného zřizuje klidový veřejný prostor prodloužením návsi západním směrem, který bude obestavěn izolovanými rodinnými domy. Na tuto zástavbu pak navazuje rozvoj bydlení v JZ okraji území. Výše uvedené plochy jsou základem dalšího rozvoje a uspořádání obce.

Další potenciál rozvoje území představuje vyplnění východního okraje zastavěného území a navazují distance k ochrannému pásmu VVN elektro plochami smíšenými obytnými a plochami průmyslové výroby ( lehký průmysl ). Lokalizace výrobních ( podnikatelských činností ) do tohoto prostoru  odpovídá posici rozvojové plochy vůči stávajícímu zemědělskému areálu a vůči přístupové komunikaci do obce. Plochy smíšené jsou pak určeny pro realizaci bydlení spojené s živnostenskou činností řemeslného ( dílenského ) charakteru.

Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy představuje zbývající část správního území kulturní krajinu s převahou zemědělské ( orné ) půdy.  Západní, severní a východní okraj řešeného území pak lemují přírodní útvary – údolnice řeky Smutné, bezejmenný přítok včetně vodní plochy a na východě a severovýchodě lesní masiv, přecházející do údolnice Lužnice.

Územím prochází silniční síť a polní – účelové – komunikace, zpřístupňující krajinu pro účely její ochrany, správy, zemědělského a lesního využití. V údolnici Smutné je stabilizována posice objektu rodinné rekreace ( chaty  ). Žádné další typy staveb nejsou v krajině zjištěny.

Území je exponováno průchodem energetických tras VVN a VN elektro a VTL plynovodu.

Základními  hodnotami řešeného území jsou:

Krajinné hodnoty:

-	neporušená zemědělská krajina lemovaná přírodními prvky

-	přírodní útvar údolnice řeky Smutné

-	lesní masivy na SV a východním okraji území

Sídelní a kulturní hodnoty:

-	zachovaná sídelní struktura venkovského osídlení

-	zachovaný venkovský ráz původních venkovských staveb a hospodářství

-	architektonicky hodnotné stavby – kaplička se zvonicí na návsi, venkovská usedlost č.p. 18

Komunikační hodnoty

-	napojení obce na regionální dopravní trasu – silnici II/122.

Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:

Krajinné hodnoty :

-	krajina bude zachována bez dalších stavebních zásahů,

-	zákonná ochrana přírodních útvarů je doplněna územním systémem ekologické stability,

-	rekreační využití údolnice Smutné je vymezeno s přednostní ochranou přírodních hodnot

Sídelní a kulturní hodnoty:

-	vnitřní prostor obce je vymezen jako plochy veřejných prostranství,

-	struktura osídlení je sledována vymezenými plochami s rozdílným způsobem využití,

uplatněn je požadavek na tvarovou jednotnost původní a nové zástavby, která navazuje na náves:

-	navržené zastavitelné plochy nenarušují urbanistickou strukturu venkovské zástavby,

-	uplatněné jsou požadavky na prostorové uspořádání území dle původních venkovských staveb.

-	architektonicky hodnotné stavby ( viz sídelní a kulturní hodnoty ) a  drobné stavby v krajině ( původně náboženského významu )  jsou vyznačeny, jejich posice v krajině, související zeleň lze užívat jako veřejná prostranství,

Komunikační hodnoty:

-	trasa silnice II/122 a současné připojení obce nejsou návrhem územního plánu dotčeny.

1c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

### Urbanistická koncepce

Zástavba obce:

Současná zástavba obce může být měněna za podmínky zachování tvarových a materiálových charakteristik původní zástavby. Z funkčního hlediska nelze kvalitu bydlení snížit nevhodnými (podnikatelskými ) činnostmi.

Použitím nástroje prostorové regulace bude zabráněno nevhodným dostavbám, nástavbám, přístavbám a novostavbám v zastavěném území, které mohou vznikat po demolici původní zástavby či využitím vhodných volných ploch zastavěného území. Cílem je zachování původního výrazu venkovského sídla včetně měřítka staveb, tvaru střech, použitých stavebních materiálů a logiky umístění staveb vůči návsi a okolnímu prostoru obce.

Základem obce je její vnitřní veřejný prostor, který zpřístupňuje rozhodující počet stávajících a navrhovaných staveb. Současný poměr veřejného prostoru ( zpevněné komunikace – veřejná zeleň ) není dotčen. Akceptováno je dopravní zatížení vznikající dopravní obsluhou dřevozpracující firmy. Současný prostor návsi je z prostorového i provozního hlediska rozšířen východním směrem s možností jednořadého obestavění rodinnými domy. Střed nové části návsi vyplňuje veřejný prostor – veřejná zelen s možností umístění drobných objektů určených k denní rekreaci obyvatel.

Rozšíření bydlení JZ směrem vychází z požadavků majitelů pozemků, nemá developerský charakter a je vymezeno s cílem poskytnutí  možnosti bydlení rodinným příslušníkům.

Další rozvoj území je možný východním směrem a to prostřednictvím ploch smíšených obytných a ploch výroby a skladování ( lehký průmysl ). Tyto plochy jsou umístěny mimo hodnotnou sídelní strukturu a jejich cílem je umístění podnikatelských činností tak, aby nezatěžovali vlastní obytné území obce. Pro rozvoj je vymezen pruh mezi stávající zástavbou a OP VVN elektro s možným přímým napojením na přístupové komunikace do obce od silnice II/122. Potřeba ploch tohoto funkčního využití vychází z omezené a zmenšující se  nabídky pracovních příležitostí v okolních sídlech.

Dostavba obce prostřednictvím zastavitelných ploch nemění její vzhled v krajině ani poměr velikosti sídla vůči přírodnímu prostoru.

Ostatní zástavba v řešeném území:

Nová zástavba v krajině není přípustná. Podle podmínek využití území lze v krajině umístit pouze stavby technické infrastruktury nenarušujících krajinný ráz, účelové objekty pro zemědělství a lesnictví dočasného charakteru.

Komunikační vazby:

Komunikační systém obce je zachován. Akceptována je stávající trasa silniční sítě a  uplatněno je její ochranné pásmo.

Zachovány jsou trasy polních a účelových komunikací bez dalších úprav.

Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

#### Vymezení zastavitelných ploch:

Návrh územního plánu vymezuje tyto zastavitelné plochy:

| označení | navržené využití | výměra | orientační kapacita | podmínka zpracování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) | RD | obyvatelé | RP | ÚS |
| změny |  |  |  |  |  |  |
| Z1.1 | plochy smíšené obytné | 1,4035 | 6 | 18 | ne | ne |
| Z1.2 | Plochy smíšené obytné | 0,4831 | 2 | 6 | ne | ne |
| Z2 | plochy bydlení | 1,3285 | 5 | 15 | ne | ne |
| Z3 | plochy bydlení | 2,0589 | 5 | 15 | ne | ne |
| Z4 | plochy bydlení | 0,9242 | 3 | 9 | ne | ne |
| Z5 | plochy výroby a skladování | 1,4724 | 0 | 0 | ne | ne |
| Z6 | plochy technické infrastruktury | 0,0650 | 0 | 0 | ne | ne |
| Z7 | plochy veřejných prostranství | 0,3650 | 0 | 0 | ne | ne |
| Z8 | plochy veřejných prostranství |  |  |  |  |  |
|  | - veřejná zeleň | 0,2785 | 0 | 0 | ne | ne |
| Z9 | plochy veřejných prostranství | 0,0707 | 0 | 0 | ne | ne |

Plochy obytné jsou určeny pro venkovské bydlení v izolovaných rodinných domech, plochy smíšené obytné jsou určeny pro trvalé bydlení v izolovaných rodinných domech v kombinaci s živností ( nerušící činnost ). Plochy výroby a skladování jsou určeny pro lehký průmysl – dílenská či montážní činnost. Plocha technické infrastruktury je určena pro umístění ČOV.

Rozvoj zastavitelných ploch Z2 – Z4 je podmíněn jejich připojením na nové plochy veřejných prostranství Z7 a Z9.

Plocha veřejných prostranství -  veřejná zeleň Z8 je vymezena za účelem prodloužení podélné osy obce. Tato veřejná zeleň je současně veřejným prostranstvím pro zastavitelnou plochu bydlení Z3 jehož vymezení vyplývá z požadavků prováděcí vyhlášky na vymezení veřejných prostranství plochy bydlení o velikosti nad 2 ha.

#### Vymezení systému sídelní zeleně:

#### Sídelní zeleň je vymezena jako zeleň na veřejných prostranstvích – zastavitelná plocha Z8, dále je definována a vymezena plocha veřejných prostranství s možností umístění veřejné zeleně jako stanovený podíl zastavitelných ploch smíšených obytných Z1.1 (0,1 ha) a ploch bydlení Z3 ( 0,12 ha ).

Zeleň v nezastavěném území:

Zeleň je tvořena soustavou ploch s rozdílným způsobem využití v členění na plochy lesní, plochy zemědělské ( orná půda, trvalý travní porost  ) a plochy smíšené nezastavěného území – zde jsou zachyceny zejména plochy představující spontánní zeleň, kterou lze považovat za VKP ze zákona z hlediska ochrany přírody.

1d)	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování

#### Dopravní infrastruktura

Silniční síť

Územím prochází silnice II. třídy č. II/122, na kterou je připojena obec prostřednictvím silnice III/12214 a dále prostřednictvím místní komunikace.

Silnice III/12214 v obci končí.

Silniční síť není návrhem územního plánu dotčena, nová připojení mimo obec nejsou navržena. V OP silnice nejsou navrženy další činnosti vyplývající z návrhu územního plánu.

Místní komunikace

Zpřístupňují plochy a parcely v zastavěném území obce. Nově vymezené místní komunikace na zastavitelných plochách pro veřejná prostranství Z7 a Z9 pak zpřístupňují zastavitelné plochy Z2 – Z4.

Účelové komunikace

V návrhu územního plánu jsou samostatně vymezeny účelové komunikace zpřístupňující krajinu, zemědělské a lesní plochy. Důvodem specifického vymezení účelových komunikací je jejich odlišný účel, pravidla a možnosti užívání.

Veřejná doprava

Veřejná doprava není do obce zavedena, obec je pro potřeby vedení autobusové dopravy obousměrně průjezdná s připojením na silnici II/122 prostřednictvím silnice III/12214 resp. místní komunikace obce.

Pěší a cyklotrasy

Území neobsahuje značené cykloturistické a turistické trasy. Přístupnost krajiny je zprostředkována účelovými komunikacemi.

#### Technická infrastruktura

#### Vodovod

Řešené území je napojeno na regionální vodohospodářskou soustavu. Zdroj pitné vody je umístěn mimo řešené území, na jižní hranici řešeného území navazuje umístění věžového vodojemu. Kapacita vodohospodářské soustavy pokryje i případný nárůst při realizaci zástavby na zastavitelných plochách.

Kanalizace, čištění odpadních vod

Návrh územního plánu vymezuje systém splaškové kanalizace a plochy technické infrastruktury pro čištění odpadních vod. Návrh využívá dílčí úsek původní meliorační stoky, na kterou bude připojen navržená stoková síť, resp. na zastavitelné ploše Z6 čistírna odpadních vod.

Kanalizační systém a ČOV jsou hodnoceny jako veřejně prospěšné stavby.

Odvedení dešťových vod

Dešťové vody navrhovaných ploch budou zasakovány na místě stavby ( parcele ), popř. jímány a používány pro závlahu pozemků. Nepojaté dešťové vody budou odvedeny v otevřeném příkopu podél stávající polní cesty k údolnici Smutné.

Stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Komunální odpad je svážen 1x týdně odbornou firmou a likvidován mimo řešené území obce.

Nebezpečné složky odpadů a velkoobjemový odpad je svážen 2x ročně odbornou firmou.

Energetické řešení

Základním médiem je elektrická energie, bilance potřebného výkonu obsahuje rovněž podíl na el. vytápění objektů.

Obec má k disposici sloupovou trafostanici společnou  pro obec i zemědělský areál s vrchním přívodem z distribuční 22 kV linky. Tuto TS lze výkonově rozšířit podle postupného rozvoje obce. Rozvojové plochy smíšené obytné Z1 a plochy výroby Z5 lze vybavit samostatnou trafostanicí: plochy jsou umístěny podél stávající distribuční linky VN 22 kV.

Žádoucí je rovněž aplikace alternativních – obnovitelných zdrojů energie – jako součást jednotlivých staveb. (solární panely, tepelná čerpadla ). Instalace větrných elektráren ani plošné využití navrhovaných ploch výroby a skladování Z5 pro solární fotovoltaické panely není s ohledem na vysoký stupeň ekologické stability  ochrany území a zejména krajinný ráz přípustné.

Území není plynofikováno a návrh územního plánu plynofikaci území nenavrhuje.

Komunikační vedení veřejné komunikační sítě

Územím prochází podél silnice II/122 dálkový sdělovací kabel, zastavěným územím pak  místní sdělovací kabely.  Tato telekomunikační vedení nejsou návrhem územního plánu dotčena.

Potřeby obce lze pokrýt připojením na stávající JTS.

#### Občanské vybavení ( OV ) -  vzdělávání, výchova, sociální a zdravotní služby, kultura,  veřejná správa, ochrana obyvatelstva

Zařízením veřejné vybavenosti je sdružený objekt obecního úřadu a jeho technického zázemí ( požární zbrojnice ).

S ohledem na velikost obce a její umístění v regionu není další veřejná vybavenost navržena.

S ohledem na stávající počet obyvatel ( 71 ) se jedná o standardní vybavení. Základní občanské vybavení je k disposici  v Bechyni ve vzdálenosti cca 7 km.

V obci jsou umístěny komerční objekty občanské vybavenosti orientované na turistický ruch. Návrhem územního plánu jsou akceptovány. Využití zástavby pro tento účel umožňují podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Jako plocha OV je vymezena kaplička na návsi..

Další občanské vybavení (obchodní  prodej,  tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby,  věda, výzkum, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejné prostranství).

Na návsi obce je  užíván veřejný prostor doplněný souvisejícími stavbami ve vlastnictví obce:

dětské hřiště a požární nádrž.

Tento veřejný prostor pak lze doplnit ve smyslu vymezených pravidel využití ploch s rozdílným způsobem využití:

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. pódia, altány, dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),

-	sportovní hřiště nezastřešená,

-	drobnou architektura církevního významu, informačního systému

-	hygienická zařízení

## Ochrana obyvatelstva

V návrhu územního plánu specifikujeme požadavky na civilní ochranu v tomto rozsahu:

Údaje o obyvatelstvu:

-	Současný počet obyvatel:         	     71 	 ( k 30.11.2010 )

-	Přírůstek obyvatel:		     60

-	Cílový počet obyvatel:	   	    131

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: Zastavěné území a zastavitelné plochy nejsou v tomto smyslu ohroženy.

Obec se nenachází v zóně havarijního plánování.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je vhodné v areálu zemědělského areálu. Skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci je možné na obecním úřadu.

Svoz nebezpečných látek zajišťuje obec 2 x ročně na základě smluvního vztahu, v případě mimořádné události není určené místo pro skladování nebezpečných látek ani se takové místo v řešeném území nevyskytuje.

Dekontaminace osob a techniky: Možným prostorem pro dekontaminaci je vodní plocha umístěná pod přístupovou komunikací do obce ( silnicí III/12214 ) v severní části obce.

Zdravotnická zařízení:	Jsou v okolních městech -  nejblíže v Bechyni ( 5 km ), v Týnu nad Vltavou ( 16 km ), Milevsku  ( 22 km ) dále pak v městech na silnici I/3: Táboře, Sezimově Ústí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí  ( 26 km )..

Nouzové zásobování vodou lze řešit cisternami či jímáním z vodojemu, umístěného při jižní hranici řešeného území.

Jako zdroj el. energie je nutno uvažovat s elektrocentrálami.

1e)	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Uspořádání krajiny je řešeno vymezením funkčních ploch nezastavitelného území, zavedením prvků jejich ochrany ve smyslu platných zákonů, převzetím limitů využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny a vymezením územního systému ekologické stability.

Plochy s rozdílným způsobem využití:

-	plochy lesní

-	plochy zemědělské v podrobnějším členění na:

-	plochy zemědělské - orná půda

-	plochy zemědělské - trvalý travní porost

-	plochy smíšené nezastavěného území

-	plochy vodní a vodohospodářské

Prvky ochrany přírody a krajiny:

V návrhu územního plánu jsou prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití  vymezeny plochy významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny:  lesy, meze, vodní toky, vodní plochy.

V návrhu územního plánu je vymezena vzdálenost 50 m od okraje lesa. V tomto prostoru nejsou navrženy zastavitelné plochy.

#### Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem dotčena. Účelové komunikace jsou funkční pro správu a údržbu krajiny a pěší pohyb osob.

#### Vymezení opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

V území nejsou vymezeny plochy regenerace poškozeného území.

#### Koncepce rekreačního využívání krajiny

Koncepce rekreačního využití krajiny vyplývá z členění území na funkční plochy, resp. stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Údolnice Smutné je významným regionálním rekreačním prostorem, s výjimkou 1 chaty není exponován trvalými stavbami. Přípustné je využití území pro letní tábořiště za podmínky umístění souvisejících  objektů mimo aktivní zónu záplavového území.

Návrh systému ÚSES:

Z hlediska širších vztahů je území obce vytvářeno výraznými údolnice vodních toků: Lužnice a Smutné a významné lesní masivy. Do údolnice Lužnice  je lokalizován regionální biokoridor RBK 361: Lužnice pod Bechyní – Dobronice. Do lesních masivů jsou umístěny přírodní parky Plziny, Kukle, Černická Obora.

Nadregionální a regionální systém ekologické stability

V řešeném území se dle  ZÚR Jihočeského kraje nevyskytují.

Místní systém ekologické stability

Zásady trasování místního systému ekologické stability, resp. jeho koordinace s regionálním systémem je převzata z Generelu ÚSES Táborsko 2009.

Do návrhu územního plánování je převzato trasování i značení ÚSES.

V řešeném území je vymezen lokální hydrofilní biokoridor, umístěný do údolnice říčky Smutná. Jedná se o plně funkční biokoridor, jeho hranice je v odůvodněných případech zpřesněna do terénních hran resp. hranice katastrální mapy. Tvoří jej 3 dílčí úseky LBK č. 3, 4 , 5.

Do výše uvedeného hydrofilního biokoridoru jsou vložena lokální biocentra LBC 1 a LBC 2, zahrnující rozhodující plochy spontánní zeleně údolnice Smutné, podporující funkci biokoridoru.

Součástí místního systému ekologické stability jsou interakční prvky ÚSES: doprovodní zeleň účelových komunikací ( polních cest – IP 6 a IP 7 ) a erozní strž v severní části řešeného území, kterou prochází bezejmenný levobřežní přítok Smutné – IP 8.

Přehled o vymezeném systému místního systému ekologické stability:

|  | označení | název | parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| lokální biocentra |  |  |  |
|  | lokální biocentrum č. 1 | Trnka | 10,3400 ha |
|  | lokální biocentrum č. 2 | U Viktorů | 10,5200 ha |
| lokální biokidory |  |  |  |
|  | lokální biokoridor č. 3 | Říčka Smutná II. | 729 m |
|  | lokální biokoridor č. 4 | Říčka Smutná III. | 1036 m |
|  | lokální biokoridor č. 5 | Smutná - Na Prádle | 980 m |
| interakční prvky |  |  |  |
|  | interakční prvek č. 6 | Prádlo | 965 m |
|  | interakční prvek č. 7 | Účelová | 1650 m |
|  | interakční prvek č. 8 | Rybníček nad |  |
|  | navržený | Haškovcovou Lhotou | 631 m |

Charakteristiky prvků územního systému ekologické stability jsou uvedeny v odůvodnění.

Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vymezené plochy územního systému ekologické stability jsou nezastavitelné.

Do ploch ÚSES je možné povolit sezónní rekreační činnosti – tábořiště.

Využití ploch ÚSES pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství není omezeno.

Zásah do ploch ÚSES vedením systémů dopravní a technické infrastruktury je přípustný.

#### Plochy pro protierozní opatření

V území nejsou zachycena sesuvná území ani svahové deformace.

#### Plochy pro opatření proti povodním

V území nejsou uplatněna plošná opatření vůči povodním.

#### Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se plochy pro dobývání nerostů nevyskytují.

1f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 	určením převažujícího 	účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 	stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 	stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení 	a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 	popřípadě stanovení 	podmíněně přípustného využití těchto ploch a 	stanovení podmínek prostorového uspořádání, 	včetně základních 	podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 	zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 	vymezování stavebních 	pozemků a intenzity jejich využití)

Plochy s rozdílným způsobem využití – přehled:

-	B 	plochy bydlení

-	R	plochy rekreace

-	OV	plochy občanského vybavení

-		plochy veřejných prostranství

v podrobnějším členění na

-	PV 	plochy veřejných prostranství

-	ZV 	plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

-	SO 	plochy smíšené obytné

-		plochy dopravní infrastruktury

v podrobnějším členění na

-	DS	plochy dopravní infrastruktury – silniční

-	DX	plochy dopravní infrastruktury – specifické

-	TV	plochy technické infrastruktury

-	 	plochy výroby a skladování

v podrobnějším členění na

-	VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl

-	VZ – plochy výroby a skladování – zemědělské

-	W 	plochy vodní a vodohospodářské

-	 	plochy zemědělské

v podrobnějším členění na

-	NO 	plochy zemědělské – orná půda

-	NT 	plochy zemědělské – trvalý travní porost

-	NL 	plochy lesní

-	NP 	plochy smíšené nezastavěného území

-	ÚSES	územní systém ekologické stability ( překryvná funkce )

Specifikace podmínek využití  ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách obce:

Pro potřeby vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  se zavádí toto členění:

-	hlavní využití -  viz grafické členění,

-	přípustné využití  – dle podmínek textové části,

-	podmínečně přípustné využití území – dle podmínek textové části,

-	nepřípustné využití území,

-	podmínky prostorového uspořádání:

V odůvodněných případech se stanovuje:

-	maximální koeficient míry využití území - ( koeficient zastavění ) – poměr zastavění parcely stavbou domu + doplňkovými stavbami + zpevněnými plochami vůči celkové velikosti parcely

-	maximální výšková hladina zástavby

Umísťování staveb podle § 18, odst. 5 stavebního zákona:

Územní plán Haškovcova Lhota neobsahuje omezení aplikace ustanovení § 18, odst. 5 stavebního zákona z hlediska umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území.

Společná podmínka pro rozvojové plochy Z1.1, Z1.2, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 a Z8:

Rozvojové plochy jsou vymezeny v území, kde byly provedeny meliorace. V případě zahájení výstavby a zásahu do melioračního zařízení je nutné provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmáčení objektů a k narušení jeho funkčnosti.

Vymezení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití:

B	plochy bydlení

Hlavní využití ploch:

Bydlení v rodinných domech včetně využití pozemku pro stavby a činnosti související 	s bydlením: hospodářské objekty a doplňkové stavby – altány, skleníky, terasy a bazény

Přípustné využití:

-	rekreační bydlení v rekreačních domech,

- 	veřejné občanské vybavení: zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily,

-	místní komunikace, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

Nepřípustné využití:

- 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (§13, vyhl.137/1998),

- 	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu  dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:

- 	komerční občanské vybavení, drobné provozovny a služby:

Podmínka:	Tyto činnosti nesmí snížit kvalitu navazujících veřejných prostranství  a kvalitu 		bydlení 	ve vymezené ploše bydlení a jsou slučitelné s bydlením.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = max. 0,33 (koeficient zastavění plochy),

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 7,8 m nad okolním terénem.

-	veškeré nástavby, přístavby, změny venkovního vzhledu staveb či novostavby jako náhrady původní zástavby musí respektovat z hlediska hmotového, tvarového a  materiálového charakter současné zástavby.

R	plochy rekreace

Hlavní využití ploch:

Plochy pro umístění objektů rodinné rekreace.

Přípustné využití:

-	místní komunikace, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	dětská hřiště, sportovní zařízení,

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = max.0,4 (koeficient zastavění plochy),

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 6,0 m nad okolním terénem.

OV 	plochy občanského vybavení

Hlavní využití ploch:

Objekty a plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost

Přípustné využití:

-	stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,

-	stavby církevního charakteru

-	trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

-	stavby pro maloobchodní prodej a služby,

-	stavby pro ubytovací a stravovací účely,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního využití.

Podmíněně přípustné využití:

-	drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení:

Podmínka:	Tyto činnosti nesmí svým provozem negativně neovlivnit kvalitu navazujících 		veřejných prostranství  a budou slučitelné s jejich  vymezeným využitím.

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím:

Podmínka:  	Umístěním liniových staveb bude  zachována funkce hlavního a přípustného 		využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = max.0,4 (koeficient zastavění plochy),

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 11,0 m nad okolním terénem

PV 	plochy veřejných prostranství

Hlavní využití ploch:

Prostory veřejně přístupných každému bez omezení určené k obecnému užívání.

Přípustné využití:

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. pódia, předzahrádky, přenosné konstrukce apod.),

-	stavby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

-	parkovací stání.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby: nestanoveno

ZV 	plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Hlavní využití ploch:

Prostory veřejně přístupných každému bez omezení určené, parkově upravené, k obecnému užívání.

Přípustné využití:

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	vodní plochy,

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. pódia, altány, dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),

-	sportovní hřiště nezastřešená,

-	drobná architektura církevního významu, informačního systému,

-	hygienická zařízení.

Podmínka:  rozsah staveb bude přiměřený velikosti parkové zeleně, která musí zůstat dominantní

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby: nestanoveno

SO 	plochy smíšené obytné

Hlavní využití ploch:

Smíšené území s pozemky staveb pro bydlení včetně užitkového využití objektů a parcel pro podnikání živnostenského charakteru

Přípustné využití:

-	stavby pro bydlení v rodinných  domech,

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení

-	stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.).

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	drobné provozovny a služby slučitelné s bydlením:

Podmínka:	Tyto činnosti nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušit 			užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu 		prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím:

Podmínka:  	Umístěním liniových staveb bude  zachována funkce hlavního a přípustného 		využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 9,8 m nad okolním terénem.

plochy dopravní infrastruktury

DS 	plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití ploch:

veřejná silniční dopravní infrastruktura – silnice II. a III.  třídy, místní   komunikace, odstavné a parkovací plochy.

Přípustné využití:

-	stavby veřejné dopravní infrastruktury,

-	stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),

-	liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,

-	vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby: nestanoveno

DX 	plochy dopravní infrastruktury - specifické

Hlavní využití ploch:

plochy účelových komunikací pro zpřístupnění zemědělských a lesních ploch.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a podobně),

-	stavby technické infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury), nevylučující hlavní využití,

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby: nestanoveno

TV 	plochy technické infrastruktury

Hlavní využití ploch:

-	plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na vodovodech a kanalizacích, na energetických sítích a telekomunikační zařízení.

Přípustné využití:

-	stavby technické infrastruktury,

-	stavby související dopravní infrastruktury,

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 7,0 m nad okolním terénem.

VL	plochy výroby a skladování – lehký průmysl

Hlavní využití ploch:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, skladování

Přípustné využití:

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	stavby pro administrativu a provoz,

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	veřejná a ochranná zeleň,

-	retenční vodní plochy,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím:

Podmínka:  	Umístěním liniových staveb bude  zachována funkce hlavního a přípustného 		využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území  KZP = max.0,6 (koeficient zastavění plochy),

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 9,0 m nad okolním terénem,

-	konkrétní záměry na návrhových plochách výroby a skladování – lehký průmysl,  	budou 	v územních či stavebních řízeních posouzeny z hlediska vlivu na krajinný ráz.

Další podmínky využití:

-	negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí přesáhnout navazující hranici plochy smíšené obytné.

VZ 	plochy výroby a skladování - zemědělské

Hlavní využití ploch:

-	plochy zemědělské výroby.

Přípustné využití:

-	pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

-	pozemky staveb pro lesnickou výrobu, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	stavby pro administrativu a provoz,

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	čerpací stanice pohonných hmot,

-	veřejná a ochranná zeleň,

-	retenční vodní plochy,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím:

Podmínka:  	Umístěním liniových staveb bude  zachována funkce hlavního a přípustného 		využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území  KZP = max.0,6 (koeficient zastavění plochy),

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně do 9,0 m nad okolním terénem.

W 	plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití ploch:

-	pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku),

-	plochy související s využíváním vodních zdrojů,

-	plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při vodních tocích.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro vodní hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou 	infrastrukturu, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 	ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně oplocení,

-	stavby a zařízení cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 	ekologická a informační centra )

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

Využití ploch vodních a vodohospodářských, do kterých je umístěn územní systém ekologické stability, je omezeno – viz souhrnné podmínky pro plochy ÚSES.

NO  	plochy zemědělské – orná půda

Hlavní využití ploch:

-	pozemky orné půdy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro zemědělství, vodní hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou 	infrastrukturu, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny,  pro snižování nebezpečí 	ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně oplocení,

-	stavby a zařízení cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 	ekologická a informační centra )

-	oplocení pro chov – elektrické ohradníky,

-	změny druhu pozemku ( zatravnění, vodní plochy )

-	veřejný prostor v okolí drobných církevních památek

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	zalesnění pozemků

Podmínka: Zalesnění je možné  do výměry 1 ha a to na pozemcích bezprostředně navazujících na plochy lesní vymezené územním plánem, realizovaných na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu popř. na plochách, které nejsou bonitovány. Dále platí podmínka, že zalesnění nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch.

Záměr na zalesnění musí být projednán dle platných právních předpisů.

Podmínky prostorového uspořádání:

-	výšková hladina zástavby zemědělských staveb maximálně do 7 m nad upravený terén.

- 	tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

NT  	plochy zemědělské – trvalý travní porost

Hlavní využití ploch:

-	pozemky trvalých travních porostů sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro zemědělství, vodní hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou 	infrastrukturu, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 	ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně oplocení,

-	stavby a zařízení cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 	ekologická a informační centra )

-	oplocení pro chov – elektrické ohradníky,

-	změny druhu pozemku ( zornění, vodní plochy )

-	veřejný prostor v okolí drobných církevních památek

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	zalesnění pozemků

Podmínka: Zalesnění je možné  do výměry 1 ha a to na pozemcích bezprostředně navazujících na plochy lesní vymezené územním plánem, realizovaných na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu popř. na plochách, které nejsou bonitovány. Dále platí podmínka, že zalesnění nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch.

Záměr na zalesnění musí být projednán dle platných právních předpisů.

Podmínky prostorového uspořádání:

-	výšková hladina zástavby zemědělských staveb maximálně do  7 m nad upravený terén.

- 	tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

NL 	plochy lesní

Hlavní využití ploch:

-	pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro lesnictví, vodní hospodářství,  pro veřejnou dopravní a technickou 	infrastrukturu, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 	ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně oplocení,

-	stavby a zařízení cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 	ekologická a informační centra )

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

- 	tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

NP 	plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití ploch:

-	krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do půdního ani lesního fondu.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,  pro veřejnou dopravní a 	technickou infrastrukturu, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 	nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků včetně 	oplocení,

-	stavby a zařízení cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 	ekologická a informační centra )

-	liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin,

-	změny druhu pozemku. ( zalesnění, zatravnění,  )

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

ÚSES 	biocentra

Hlavní využití ploch:

-	současné využití

-	využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev organismů vázaných na trvalé 	stanovištní podmínky ( přirozené biotopy ).

Přípustné využití:

-	jiné jen pokud nezhorší stávající úroveň ekologické stability. Změnou nesmí dojít ke 	znemožnění navrhovaného využití ploch  nebo zhoršení přirozeného způsobu využití 	současných ploch ÚSES

Nepřípustné využití:

-	změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES ( změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES.

Podmíněně přípustné využití:

-	nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV apod.

Podmínka: Pouze ve výjimečných případech nezbytně Umístěny mohou být jen při co 	nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

ÚSES 	biokoridory

Hlavní využití ploch:

-	současné využití

-	využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajícím trvalým 	stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření 	( trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.. ), případně rekreační plochy přirozeného 	charakteru.

Přípustné využití:

-	jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přirozeného způsobu využití současných funkčních biokoridorů

Nepřípustné využití:

-	změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES ( změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES,

-	jakékoliv změny funkčního využití. Které by znemožnily nebi ohrozily územní ochranu,

-	rušivé činnosti, jako je umísťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných

Podmíněně přípustné využití:

-	nezbytně nutné liniové stavby křižující biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV apod. 		Podmínka: Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti 	biokoridoru. Umístění 	pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším 	rozsahu.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

ÚSES 	interakční prvky

Hlavní využití ploch:

-	současné využití

-	trvalé travní porosty, sady, remízy, izolační a doprovodná zeleň

Přípustné využití:

-	není navrženo

Nepřípustné využití:

-	změny funkčního využití, které by snižovaly funkčnost,

-	rušivé činnosti, jako je např. těžba nerostných surovin apod.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

1g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

VPS dle ZÚR:  v řešeném území se nevyskytují

Návrhem územního plánu Haškovcova Lhota se veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit či uplatnit předkupní právo, vymezují takto:

VPS dle návrhu územního plánu:

-	V1	ČOV

-	V2	Splašková kanalizace

-	V3.1	Místní komunikace

-	V3.2	Místní komunikace

1h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 	které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 	předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 	katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 	odst. 	1 	katastrálního zákona

VPO dle návrhu územního plánu: ( možnost zřízení předkupního práva ve prospěch obce )

P1	Zřízení veřejné zeleně

Výčet pozemků, vše k.ú. Haškovcova Lhota

k uplatnění předkupního práva:  469, 470, 473, 475, 478, 482, 481, 485, 487, 488, 489, 495, 496, 503

1i) 	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Okolnosti vymezení kompenzačních opatření z návrhu územního plánu Haškovcova Lhota nevyplývají.

1j)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část obsahuje 25 listů textové části.

Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:

-	1/a	výkres základního členění území

-	1/b	hlavní výkres

-	1/c	výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Název dokumentace:		Územní plán Haškovcova Lhota

Pořizovatel:			Obec Haškovcova Lhota, Jihočeský kraj

Zpracovatel:			Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Odůvodnění návrhu územního plánu Haškovcova Lhota

1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska

zpracovatel

1.	Postup při pořízení územního plánu

###### O pořízení územního plánu Haškovcova Lhota rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č.11/2008 ze dne 14.11.2008. Usnesením č. 2/2009 ze dne 13.2.2009 byl schválen určený zastupitel, Ing. Zdeněk Kočí pro spolupráci při pořizování územního plánu. Tímtéž usnesením byla schválena žádost o pořizování územního plánu úřadem územního plánování, odborem územního rozvoje MěÚ Tábor.

###### Součástí přípravných prací byly doplňující průzkumy a rozbory, které analyzovaly území, prověřily analytickou část územně analytických pokladů a zpřesnily urbanistické a architektonické hodnoty. V rámci přípravných prací byly získány informace o požadavcích majitelů pozemků a obyvatel a zastupitelstva obce na další rozvoj území prostřednictvím územního plánu. Zjištěné relevantní informace a záměry na rozvoj území byly veřejně diskutovány s občany.

###### Výstupní informace byly použity při definici potřeb rozvoje obce v návrhu Zadání územního plánu.

###### Zadání územního plánu Haškovcova Lhota bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Haškovcova Lhota  dne 20. 8. 2010.

###### Společné jednání o návrhu bylo oznámeno dotčeným orgánům a sousedním obcím a doručeno veřejnou vyhláškou. Společné jednání o návrhu územního plánu Haškovcova Lhota se konalo 9.4.2013 .

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zpracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu. Vyhodnocení stanovisek, pokyn pro úpravu návrhu a kopie stanovisek DO spolu s návrhem územního plán zaslal pořizovatel dne 24.6.2013 Krajskému úřadu JčK , odboru regionálního rozvoje,územního plánování, stavebního řádu a investic se žádostí o stanovisko dle § 50 odst.7 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění( stavební zákon)

Stanovisko krajského úřadu obdržel pořizovatel 10.7.2013. Protože stanovisko neobsahovalo upozornění na nedostatky, bylo možno zahájit řízení o ÚP Haškovcova Lhota podle §§ 51 až 53 stavebního zákona.

2.	Výsledek přezkoumání územního plánu

2a)	Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 	vydanou krajem

Politika územního rozvoje 2008:

Ad)	Republikové priority

Při řešení návrhu územního plánu Haškovcova Lhota jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly republikových priorit:

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Návrh územního plánu respektuje uspořádání urbanistické struktury – viz dále historický snímek. Náves je nadále těžištěm obce, rozvoj  je řešen vůči ní soustředně. Vazby do krajiny, poměr orná půda – zalesnění – přírodní prvky je zachován. Respektovány jsou rovněž komunikační vazby obce vůči krajině.

Ad)	Rozvojové oblasti a rozvojové osy:

Obec se nenachází v rozvojové ose a rozvojové oblasti, vymezené PÚR ČR 2008.  Území obce se přímo nedotýkají žádné významné dopravní cesty, na které je rozvojová osa vázána.

Ad)	Specifické oblasti

-	řešené území není součástí specifických oblastí definovaných PUR 2008

Ad)	Koridory a plochy technické infrastruktury

-	řešené území není součástí  koridorů a ploch technické infrastruktury definovaných PUR 2008

Ad)	Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

-	řešené území není součástí koridorů technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

Ad)	Další úkoly pro územní plánování

Nejsou specifikovány.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ( ZUR ):

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 13.9.2011.

Vyhodnocení územního plánu Haškovcova Lhota:

Ad a):	Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Návrh územního plánu je v souladu se stanovenými prioritami Jihočeského kraje. S ohledem na posici sídla v krajině, tj. mimo rozvojové osy a oblasti a mimo specifické oblasti je rozhodující stabilizace sídla na platformě „posilování atraktivity území pro podnikání i investice, dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, to znamená umožnit trvale udržitelný rozvoj území, který současným i budoucím generací zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje ekologickou stabilitu a rozmanitost přírody a krajiny, chrání, zachovává, udržuje a obnovuj kulturní a kulturně historické dědictví, zachovává přirozené funkce a rovnováhu ekosystémů, dále pak umožní rozvoj hospodářského využívání území a sociální soudržnost obyvatel kraje při zachování jeho specifických hodnot“.

Příznivé životní prostředí:

-	ekologická stabilita krajiny je posílena systémem ÚSES, založeném na funkčním systému 	 lokální úrovně,

-	vodní zdroje jsou respektovány, čistota lokálních povodí je zabezpečena čištěním odpadních 	vod,

-	nastaveny jsou procesy využití současného zemědělského areálu včetně variantních činností 	s cílem rehabilitace území,

-	zemědělský půdní fond je maximálně zachován, v území jsou provedeny protierozní opatření.

-	prvky ÚSES jsou výhradně funkční při zachování současné fragmentace území přírodními 	prvky, které jsou v maximální míře územním plánem stabilizovány.

Hospodářský rozvoj

-	zemědělství jako prvotní zdroj obživy je stabilizováno jako plně funkční vůči potenciálu krajiny,

-	návrh územního plánu umožňuje rozvoj volnorekreačních aktivit, posílení potenciálu 	cestovního ruchu.

Sociální soudržnost obyvatel

-	obec je  stabilizována ve smyslu ochrany originality původního architektonického 	výrazu a 	prostorového uspořádání – rozvoj území je vymezen tak, aby byl dále generován její vnitřní 	klidový prostor, který pak může být užíván obyvateli pro denní rekreaci.

Ad b):	Upřesnění republikových a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os

Řešené území není součástí republikových a nadmístních rozvojových oblastí a rozvojových os.

Ad c):	Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Řešené území obce se nenachází ve zpřesněných vymezených specifických oblastech republikového významu ani dalších specifických oblastech nadmístního významu.

Ad d)	Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv

Na řešené území se nevztahují vymezené plochy a koridory územního systému ekologické stability.

Ad e)	Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje

Zásady pro rozhodování o změnách v území:

Návrh územního plánu Haškovcova Lhota odpovídá zásadám pro rozhodování o změnách na území z hlediska:

-	řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj 	hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území,

-	uplatnění vodohospodářských zájmů v území, ochrany a kultivace vodních toků, vodních 	ploch, ochrany povrchové vody,

-	naplnění potenciálu cestovního ruchu ( turistické cesty, využití území, sezónní tábořiště, 	prostupnost území při zachování přírodních hodnot – údolnice Smutné ),

-	zohlednění zásad ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 	lesa při situování nových rozvojových ploch přednostně mimo I. a II. třídu ochrany 	zemědělského půdního fondu a mimo lesní pozemky, při splnění požadavku na vymezení 	zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území,

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot:

Návrh územního plánu Haškovcova Lhota odpovídá podmínkám koncepce ochrany  rozvoje kulturních hodnot z hlediska ochrany jádrových ploch obce, zachování původních staveb či jejich fragmentů, akceptováním historických a urbanistických hodnot, vymezených v ÚAP  ORP Tábor se zpřesněním při provedení vlastních průzkumů a rozborů.

Při stanovení urbanistické koncepce je respektován charakter krajiny a zachováno jeho vnímání v poměru krajina – sídlo.

Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot:

Návrh územního plánu předpokládá stabilizaci funkčních zemědělských areálů  a nové plochy v tomto smyslu nezřizuje, dále podporuje vznik navazujících zařízení a vybavenosti cestovního ruchu v oblasti turistiky, agroturistiky a sportovně rekreačních aktivit využívajících předností jihočeské krajiny.

Ad f) Vymezení cílových charakteristik krajiny

ZÚR vymezuje pro řešené území tyto cílové charakteristiky krajiny:

Oblast krajinného rázu:

Bechyňsko – Vltavotýnsko.

Základní typ krajiny podle způsobu využívání a jeho základní charakteristika:

LSP – krajina lesopolní (krajina intermediární mezi krajinou lesní a polní):

-	krajinný ráz: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána s lesní 			krajinou (lesy na 30-70% plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny vhodné 		pro letní a zimní rekreaci,

-	přírodní hodnoty: potoční a říční nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě 		blízkých lesů, přírodě blízké louky,

-	kulturní hodnoty: drobné sakrální stavby, hrady, zámky, zachovaná historická krajinná 		a sídelní struktura (kromě pohraničí),

-	estetické hodnoty: harmonie mezi prostorovým a funkčním uspořádáním krajinných 		prvků, sídel a zemědělských ploch, atraktivní výhledy, zelené horizonty.

Ad g) 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ZÚR nevymezuje v řešeném území žádné požadavky.

Ad h) 	Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

ZÚR nevymezuje v řešeném území žádné požadavky.

ÚP Haškovcova Lhota obsahuje zákres stávajícího vedení VVN elektro a VTL plynovodu včetně ochranných pásem.

Ad i,j,k,l)

Plochy a koridory, v kterých je prověření změn jejich využití územní studií resp. vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování nejsou vůči řešenému území stanoveny.

2b)	Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 	architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 	nezastavěného území

#### Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Územní plán řeší organizaci území z hlediska zachování a rozvoje definovaných silných stránek a příležitostí a učiněna jsou opatření pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Respektovány jsou možnosti rozvoje sídelní struktury, zjištění  ekonomického rozvoje obce a zachování a podpora unikátního přírodního prostoru, tj. základních pilířů vyváženého rozvoje území.

Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle územního plánování

Ad § 18 SZ, odst. 1:

(1)	Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 	ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 	společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 	života generací budoucích.

Územní plán Haškovcova Lhota vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Základem vyváženého vztahu je posílení residenční funkce, vymezení ploch pro podnijkání prostřednictvím lehké výroby či živnostenských činností a zachování přírodních hodnot včetně jejich vazeb na sídlo. Zachovány jsou přírodní zdroje - maximální schopnost využití zemědělského půdního fondu a lesa, zachování vodního hospodářství. Navržené změny využití území jsou minimalizovány v rozsahu urbanistického prostoru obce a nezakládají rizika znehodnocení území pro budoucí generace.

Ad § 18 SZ, odst. 2:

(2)	Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 	účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 	veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 	potenciál rozvoje.

Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a technické infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do soukromých zájmů je minimalizován vymezením veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury v nejnutnějším rozsahu, zabezpečujícím definovaný rozvoj území.

Ad § 18 SZ, odst. 3:

(3)	Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 	záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 	zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry  vyplývající ze zvláštních předpisů.

Ad § 18 SZ, odst. 4:

(4)	Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 	urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 	složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 	hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 	pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 	zastavěného území.

Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického  dědictví bylo převzato u územně analytických podkladů, prověřeno doplňujícímu průzkumy a rozbory. Respektování všech  zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce. Přírodní hodnoty nejsou dotčeny, historické ( charakteristické ) uspořádání zástavby je plně respektováno. Posice návsi jako přirozeného a základního urbanistického znaku obce je zachováno a dále přiměřeně rozšířeno.

V návrhu územního plánu jsou zachyceny drobné stavby s náboženským významem ( křížky ), jejich okolí  je součástí veřejného prostoru. Původní ( současná ) zástavba obce je kompaktní a jako taková není v zastavitelnými plochami porušena.

Vymezené zastavěné území je plně využito bez významných proluk, navrženou zástavbou tak nevznikají nevyužitelné enklávy zemědělské půdy.

Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z posice sídla v krajině. Rozvoj bydlení představuje cca nárůst počtu obyvatel téměř o 100 %, tomu odpovídá návrh ploch s potenciálem  pracovních příležitost. Návrhem ploch pro výrobu je současně eliminováno riziko ztráty zaměstnání v případě útlumu průmyslové výroby v Bechyni.

Zemědělství jako tradiční zdroj obživy je podpořeno zachováním systému hospodaření včetně systému účelových komunikací.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují variantní využití zemědělských areálů pro jiné výrobní činnosti či služby.

Ad § 18 SZ, odst. 5:

(5)	V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

Umístění nových staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území není korigováno, obecné podmínky pro umístění staveb dle odst. 5 § 18 stavebního zákona je uvedeno ve výrokové části v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

Ad § 18 SZ, odst. 6:

(6)	Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

Do nezastavěného území nejsou umístěny kromě ploch sídelní zeleně žádné další záměry.

Nové lokality zástavby mimo obě místní části nejsou uvažovány.

2c)	Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.

Vyhodnocení z hlediska požadavků stavebního zákona:

Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Úkoly územního plánování

Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)

a)	zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

b)	stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 	hodnoty a 	podmínky území

jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí obce.

Úkol ad 1c)

c)	prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 	problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 	na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání:

je vyjádřen základní koncepcí obce - jednotlivé úkoly jsou naplněny, přičemž v průběhu Zadání ani zpracování Návrhu územního plánu nebyla zjištěna zásadní rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území.

Nehospodárné využití veřejné infrastruktury nebylo zjištěno, vodní zdroj obce ( vodojem je umístěn bezprostředně z vnější hranice řešeného území ) a navazující vodohospodářská soustava nejsou dotčeny.

Úkol ad 1d)

d)	stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 	území a na jeho změny, zejména na umístění a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 	řešení staveb

lze splnit v rozsahu příslušném metodice územního plánování. Na úrovni územního plánu je stabilizovány posice sídle v krajině, hierarchie a uspořádání vnitřního prostoru zastavěného území z hlediska druhu zástavby, vymezeného veřejného prostoru. Uspořádání a  řešení staveb je metodikou územního plánování omezeno na stanovení koeficient míry využití území a výškovou hladinu zástavby, jak je uvedeno ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využitím území.

Úkol ad 1e)

e)	stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 	s ohledem na charakter a hodnoty území

je řešen naplněním příslušné stati textové části Návrhu územního plánu a jeho grafického znázornění. Konkrétní rozsah a posice zastavitelných ploch a jejich určení respektuje zjištěné hodnoty v území – především jeho celistvost zástavby obou místních části a stavebně technické a urbanistické jednoty původní i nové zástavby.

Úkol ad 1f)

f)	stanovovat pořadí provádění změn v území ( etapizaci )

není v návrhu územního plánu uplatněn. Stanovení pořadí provádění změn v území není účelné a může zbytečně blokovat přístup konkrétních stavebníků ke konkrétním parcelám zastavitelného území.

Úkoly ad 1g a 1h)

g)	vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof a pro 	odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem

h)	vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn

nejsou řešeny, příčiny nebo možnosti vzniku těchto stavů nebyly Zadáním územního plánu vymezeny a určeny k řešení.

Úkol ad 1i)

i)	stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení

je naplněn v koncepční i konkrétní úrovni, přičemž požadavek na obnovu sídelní struktury byl Zadáním územního plánu jednoznačně stanoven. Kvalitní bydlení v řešeném území je součtem vlivu přírodního prostředí, umístění obce v regionu a konkrétní polohou navržených zastavitelných ploch.

Úkol ad 1j)

j)	prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 	na změny v území

je naplněn vymezeným rozsahem opatření, teoreticky realizovatelných z veřejných prostředků. V tomto smyslu jsou navrženy stavby technické infrastruktury – odkanalizování území a vymezení veřejného prostoru Haškovcova Lhota. Jedná se o jednoznačně pozitivní opatření zvyšující zásadním způsobem standard bydlení resp. užívání prostoru obce.

Úkol ad 1k)

k)	vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany

je řešen v příslušné stati textové části územního plánu Haškovcova Lhota

Úkoly ad 1l) – 1n)

l)	určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území

m)	vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy záměrů 	na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

n)	regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů

Potřeba asanačních opatřeních nebyla v doplňujících průzkumech zjištěna, v ÚAP ani stanoviscích dotčených orgánů na úrovni Zadání požadována a návrh územního plánu je neobsahuje.

Úkol ad 1o)

o)	uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 	památkové péče

je naplněn rozvorem urbanistické struktury území, definicí a ochrany takto definovaných urbanistických hodnot.

Pochopení vnitřního prostoru sídla je profesní povinností zpracovatele. Naplnění potenciálu obnovy krajiny je dosaženo podporou jednotlivých společenství – lesního masivu, údolnice vodního toku podpora krajinného rázu – zemědělské krajiny.

Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ:

2)	Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu.

Součástí Odůvodnění územního plánu je posouzení vlivu politiky územního rozvoje ( PÚR ČR 2008 ) a zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Vyhodnocení vlivů ÚP Haškovcova Lhota na udržitelný rozvoj území, resp. vyhodnocení vlivů ÚP Haškovcova Lhota na životní prostředí nebylo v rámci Zadání územního plánu dotčeným orgánem požadováno.

Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Územní plán Haškovcova Lhota byl upraven ve smyslu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb. Obsah  textové části územního plánu ve výrokové části i v odůvodnění byl vytvořen složením původních požadavků a přílohy č. 7 novelizované vyhlášky.

Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území

Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  o obecně technických požadavcích na využívání území. Podrobnější vymezení nad rámec citované vyhlášky je uplatněno v případě:

-	ploch dopravy,

-	ploch zemědělských.

Plochy s rozdílným způsobem využití

Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  o obecně technických požadavcích na využívání území. Dále jsou provedena tato zpřesnění:

ad

plochy veřejných prostranství – plochy veřejných prostranství jsou doplněny samostatnými plochami veřejných prostranství – veřejná zeleň. Důvodem je prosazení urbanistické koncepce rozvoje obce – jejích jádrových ploch v podmínkách územního plánování. Cílem je dosažení plochy veřejné zeleně v prodloužené ose návsi.

ad

plochy dopravy – jsou doplněny samostatnými plochami pro účelové komunikace

Důvodem je potřeba majitelů a uživatelů zemědělského a lesního fondu na optimální prostupnost území z hlediska správy a údržby těchto ploch. Současně nelze tyto účelové 	komunikace automaticky zařadit do veřejného prostoru z důvodu nepřiměřené exposice území. Statut účelových komunikací umožňuje značením i mechanickou zábranou zamezit jinému užívání těchto komunikací.

ad

plochy nezastavitelné - zemědělské jsou dále členěny na plochy orné půdy a plochy trvalých travních porostů ( TTP ).

Důvodem je zobrazení skutečného stavu využívání území z hlediska pěstebné činnosti a souvisejících nárocích na agrotechnické postupy ( orba, hnojení ).

2d)	Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 	řešení 	rozporů

Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Vymezení zastavitelných ploch je přirozeným střetem se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je rozvoj obce navržen do půd s vysokým – II. stupněm ochrany. Vysvětlení postupu projektanta je v části 3f) a 4d) tohoto odůvodnění.

V rámci společného jednání byla uplatněna následující stanoviska:

NET4GAS s.r.o., 18.3.2013

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve správě NET4GAS.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 19.3.2013

Souhlasí bez připomínek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 22.3.2013

Neuplatňuje žádné připomínky.

Ministerstvo životního prostředí ČR 18.3.2013

Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství žádné připomínky.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 26.3.2013

Žádné připomínky ani požadavky

Státní energetická inspekce ČR, 9.4.2013

S návrhem územního plánu souhlasí

Městský úřad Tábor, odbor dopravy, 9.4.2013

souhlasí s návrhem územního plánu

Ministerstvo obrany ČR, 9.4.2013

Celé řešené území se nachází v OP leteckého koridoru LK TRA 77 Milevsko, část území se nachází v OP nadzemního komunikačního vedení  obě OP jsou v návrhu územního plánu respektována.

Městský úřad Tábor,odbor životního prostředí, 29.4.2013

Ochrana přírody a krajiny – požadavek na vyhrazení posouzení záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz v plochách pro výrobu a skladování.

V návrhu územního plánu je respektováno.

Lesní hospodářství – v rámci podmíněně přípustného využití lesních ploch musí být striktně definovány stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, sloužící veřejnému užívání. Požadujeme vypuštění výrazu „např.“, a to z důvodu předejití pozdějším možným dohadům, jaké další objekty ještě lze či nelze považovat za stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, sloužící veřejnému užívání ( např.penzion  což je stavba, jejíž umístění na lesních pozemcích je nežádoucí).

Orgán státní správy lesů upozorňuje na skutečnost, že p.č. 678/1 k.ú. Haškovcova Lhota není lesní pozemek.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativy) pro lesní plochu byly upraveny a dány do souladu s výše uvedenými požadavky. Pozemek p.č.678/1 k.ú. Haškovcova Lhota je zařazen do ploch zemědělských.

Vodní hospodářství – plně respektovat schválený PRVKUK JčK, ochranné pásmo vodních zdrojů a protipovodňovou ochranu.

V návrhu územního plánu je oproti PRVKUKu, který nepředpokládá vybudování ČOV, plocha pro ČOV navržena.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 22.4.2013

Orgán ochrany přírody - ve správním území obce Haškovcova Lhota se nevyskytuje žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Uvedený návrh územní plánu nemůže mít negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany  nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Do území nezasahuje přírodní park, nevyskytuje se žádný prvek územního systému ekologické stability regionálního ani nadregionálního významu.

Orgán ochrany přírody nemá k předloženému návrhu žádné výhrady.

Ochrana zemědělského půdního fondu , 16.5.2013 – souhlas s předpokládaným záborem ZPF

3.	Náležitosti, vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f) stavebního zákona

3a)	Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4

3b)	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na životní prostředí

Ve stanovisku dotčeného orgánu k návrhu Zadání územního plánu Haškovcova Lhota nebyl uplatněn požadavek dotčeného orgánu na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, neobsahuje návrh územního plánu obce Haškovcova Lhota skutečnosti, pro které tento zákon předepisuje posouzení vlivů na životní prostředí.

3c)	Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona

3d)	Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 	zákona 	zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 	zohledněny nebyly

Územní plán Haškovcova Lhota vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území neobsahuje.

3e)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

3e.1)	Podmínky, vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot

Obec je historicky umístěna mimo hlavní komunikaci ( dnes silnici II/122 ). Představuje původní soubor zemědělských staveb, umístěných okolo obdélníkové návsi. Ta má orientaci východ – západ s mírným západním sklonem, umožňující odvodnění území do údolnice řeky Smutné.

Obec se jednoznačně orientovala na zemědělství, vazba mezi domy a ornou půdou je dodnes patrná z pozemkového katastru.

Původní soukromé hospodaření bylo po r. 1950 nahrazeno kolektivním zemědělstvím, za tím účelem vzniknul zemědělský areál. Ten je v činnosti dodnes, jakkoliv stavebně technický stav objektů a zpevněných ploch neodpovídá současným požadavkům na vnitřní prostor obce.

Rehabilitace venkovského prostoru odpovídá vývoji obce po r. 1989. Došlo k významným úpravám vnitřního prostoru realizací pevněných ploch a perkových úprav a rekonstrukci původních budov. V obci vznikají pensiony ( positivní vývoj ), stabilizována je dřevozpracující výroba, vyžadující zcela nevhodnou dopravní obsluhu přes vnitřní prostor obce.

Region Bechyňska je vyhledávaný z hlediska turistiky i rodinné rekreace. Rozvoj bydlení a rekreačního bydlení je základním potenciálem rozvoje obce.

Zásadním urbanistickým záměrem je prodloužení podélné osy návsi západním směrem ( zde není náves stavebně uzavřena. Prodloužením je získán nový vnitřní ( veřejný prostor ), tentokrát již mimo dopravní trasu ke dřevozpracujícímu podniku. Tato část návsi – veřejného prostoru ) má tedy předpoklady užívání jako klidového prostoru s možností umístění veřejné zeleně a užití pro denní rekreaci obyvatel.

Rozšířením návsi jsou současně zachovány tradiční průchody obec – krajina.

Další rozvojové plochy pro bydlení jsou umístěny v jižní části obce. I zde navazují bezprostředně na zastavěné území, jejich rozsah pak odpovídá požadavkům majitelů pozemků.

V rozpracovanosti bylo posouzeno možné vedení nové místní komunikace podél jižního okraje řešeného území s cílem odvedení nákladové dopravy pro pilu ( dřevozpracující závod ) z vnitřního prostoru obce. Navržené řešení bylo po konzultaci s určeným zastupitelem vypuštěno z dalšího zpracování. Důvodem bylo nepřiměřeně dlouhá trasa, zasahující řadu soukromých pozemků, přičemž náklady na její vybudování by byly na vrub obce. Dalším důvodem jejího odmítnutí je skutečnost, že tato trasa kromě dopravní obsluhy pily neměla další využití pro rozvoj obce.

Rozvoj výrobních činností je orientován k východnímu okraji zastavěného území. Navrženy jsou zde plochy výroby a skladování a plochy smíšené obytné. V tomto řazení pak zástavby přechází k současným plochám občanského vybavení ( pension ) a k současným plochám bydlení.

Plochy výroby a skladování jsou umístěny při vjezdu do obce po silnici III/12240. Spolu se zásobováním zemědělského družstva se tak dopravní zátěž odehraje mimo vnitřní prostor obce. Navazující plochy smíšené obytné umožňují doplnit bydlení o provozování nerušící živnosti – opět s cílem maximálního zklidnění současného vnitřního prostoru obce.

Rozšíření území obce východním směrem vyplňuje prostor mezi hranicí zastavěného území  a okrajem ochranného pásma VN elektro. Podélný tvar rozvoje pak naplňuje myšlenku řazení jednoduchých areálů o velikosti cca 2000 – 4000 m2 s odpovídajícím rozsahem činností na úrovni dílenské či živnostenské činnosti. Souběh s trasou distribučního vedení VN 22 kV současně umožňuje bezprostřední připojení případné další trafostanice.

Plochy občanského vybavení nejsou dále rozvíjeny. Velikost obce neumožňuje hospodárné zřízení předškolního zařízení, pro potřeby školství a zdravotnictví bude tedy obyvatelstvo odkázané na okolní sídla. Při vzdálenosti do Bechyně ( 7 km ) je tento výstup akceptovatelný.

V současnosti do obce autobusová doprava nezajíždí. Zastávka AD se nachází na hlavní silnici II/122 a přístupna je místní komunikací  ve vlastnictví obce. Tuto místní komunikaci užívají nákladní automobily zajíždějící do pily. Odstranění této dopravní zátěže lze řešit správním řízením, vykázáním dopravy na silnici II/12214 a vymáháním dopravní kázně. V případě potřeby lze po stávající komunikační síti zavést autobusovou dopravu do obce.

Z technického hlediska jsou zapracovány stávající trasy veřejné vodovodní sítě, která je v případě této obce bezprostředně napojena na věžový vodojem. Ten se nachází bezprostředně při jižní hranici - avšak již mimo – řešeného území.

Kanalizace a čištění odpadních vod v současnosti v plném rozsahu chybí. Obec využívá původně meliorační stoku k odvedení odpadních vod mimo obce východním směrem, kde  dochází ke spontánnímu samočištění a zásaku. Návrh územní plán na konci této stoky umísťuje ČOV 200 EO. Přepad z ČOV bude odveden do řeky Smutné. Současně je navržena splašková kanalizace obce, umožňující odkanalizování objektů bydlení, občanského vybavení i domovní kanalizace průmyslových ploch.

Celkový návrh  rozvoje obce respektuje historický vývoj urbanistické struktury. Další rozvoj obce v důsledku naplnění rozvojových ploch představuje dvojnásobek trvale žijících obyvatel. Plochy pro výrobu a smíšené plochy s možností živností tak umožňují bezkonfliktní vznik pracovních příležitostí, teoreticky eliminující hrozbu zániku pracovních míst v Bechyni, popřípadě jiných sídlech v regionu.

Sídelní zeleň:

Zřízení ploch sídelní zeleně není uplatněno. Obec se nachází ve středu zemědělské – orné – půdy, přírodní útvary tak nejsou současným stavem ani rozvojem obce dotčeny. V rámci doplňujících průzkumů a rozborů byla zjištěna stopa znehodnocení orné půdy v důsledku odtékajících povrchových ( dešťových ) vod. Původní záměr na vymezení ploch izolační zeleně s retenčním efektem nebyl v návrhu územního plánu naplněn – důvodem je nepřiměřený zábor jinak kvalitní zemědělské půdy. Příslušná opatření lze řešit uvnitř areálu a za tímto účelem je upraven regulativ využití těchto ploch.

Sídelní zeleň jako součást veřejného prostoru je vymezena ve středu plochy rozšiřující náves. Tato zeleň by měla být využitelná pro denní rekreaci obyvatel – umožněno je tedy v tomto smyslu  umístění nezbytných doplňkových staveb.

Další plochy zeleně na veřejných prostranstvích v hodnotě 0,1 ha  jsou vymezeny pro zastavitelné plochy Z1.1 a Z3.

Krajina:

Dominantním krajinným prvkem je údolnice řeky Smutné, která současně vytváří na západní straně hranici řešeného území. Tento prosto je ponechán v původním stavu bez dalších činností, je zde ponechána stávající rekreační chata.

Do údolnice Smutné je rovněž situován lokální hydrofilní biokoridor a v případě přírodního útvaru Skály i lokální biocentrum. Uzemní systém ekologické stability obsahuje výhradně funkční plochy.

Připojující odvodnění erozní strží severně od obce má znaky interakčního prvku ÚSES, jeho prostorová ochrana je zajištěna současným zalesněním i absencí dopravních tras. Na strž pak navazuje mírná deprese, kterou odchází povrchová voda z lesních pozemků. Součástí deprese je vodní plocha – chovný rybník. Znehodnocení vodní plochy spontánní skládkou bioodpadu ( viz doplňující  průzkumy ) bylo odstraněno.

Severovýchodní a východní hranici řešeného území lemuje okraj výrazného lesního masivu, tento není návrhem územního plánu nijak dotčen.

Součástí krajiny jsou drobné stavby – křížky a doprovodná zeleň. Jejich posice a význam nejsou návrhem územního plánu dotčeny.

3e.2)	Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Celkové schéma obce:

Celkové schéma obce je patrné na výše uvedeném obrázku. Zastavěné území doplňují vymezené zastavitelné plochy ( zvýrazněno červenou barvou ), žlutá plocha je určena pro ČOV.

Rozvoj obce Haškovcova Lhota je řešen formou zastavitelných ploch.

Východní část obce je vymezena pro plochy výroby a skladování, které doplní stávající zemědělský areál, v JV části jsou pak navrženy plochy smíšené obytné, kde lze – s ohledem na příjezdové komunikace od silnice bydlení doplnit i o podnikatelské činnosti. Přímková linie východní hrany zástavby sleduje ochranné pásmo VVN elektro, které je současně limitem rozvoje obce východním směrem.

Jižní část území se rozvíjí o 1 řadu obytné zástavby, přičemž mezi ( jižní ) hranicí zastavěného území vznikne komunikace. Toto řešení umožní využít zahrady stávající zástavby pro další dostavbu.

Západní část území se rozvíjí prodloužením veřejných prostranství – návsi, přičemž tento veřejný prostor jako jediný není exponován nákladní dopravou související s výrobním – dřevozpracujícím závodem v obci. Prodloužená náves je obestavěna jednořadou plochou bydlení, která jižním směrem navazuje na probíhající výstavbou rodinných domů.

Celkový přehled zastavitelných ploch:

| označení | plocha v ha | funkce |
| --- | --- | --- |
| Z1.1 | 1,4035 | plochy smíšené obytné |
| Z1.2 | 0,4831 | plochy smíšené obytné |
| Z2 | 1,3285 | plochy bydlení |
| Z3 | 2,0589 | plochy bydlení |
| Z4 | 0,9242 | plochy bydlení |
| Z5 | 1,4724 | plochy výroby a skladování |
| Z6 | 0,0650 | plochy technické infrastruktury |
| Z7 | 0,3650 | plochy veřejných prostranství |
| Z8 | 0,2785 | plochy veřejných prostranství |
| Z9 | 0,0707 | plochy VP – veřejná zeleň |

Popis jednotlivých zastavitelných ploch:

Zastavitelné plochy Z1.1 a Z1.2 – plochy smíšené obytné

Zastavitelné plochy ukončují východní část území až k ochrannému pásmu VVN elektro s možností připojení na stávající místní komunikaci obce v kombinaci s novou místní komunikaci, která může zastavitelné plochy na východní straně ukončit. Vnitřní struktura zastavitelné plochy není stanovena.

Využití území je směřováno na bydlení ve spojení s nerušící výrobou. Cílem je nabídnout obci tuto formu bydlení jako alternativu pracovních příležitostí. Tomuto záměru odpovídá posice zastavitelných ploch vůči příjezdům do obce.

Zastavitelná plocha Z2 – plochy bydlení

Tato plochy představuje základní komposiční záměr územního plánu směřující k prodloužením podélné osy návsi o nový prostor – na rozdíl od stávající části návsi – bez dopravního zatížení. Za tímto účelem uzavírá zastavitelná plocha Z2 severní a západní část návsi do kompaktního celku. Předpokládá se řadové uspořádání rodinných domů, stylově shodných se stávající zástavbou.

Zastavitelná plocha Z3 – plochy bydlení

Plocha je vymezena pro 3 řady rodinných domů, které budou oboustranně připojeny k vnitřní místní komunikace. Tato vznikne pokračováním realizované parcelace – napojením na pozemek 573/4 – a připojením na zastavitelnou plochu Z7, která je jako plocha veřejné infrastruktury pokračováním stávající návsi. Zastavitelná ploch Z3 přesahuje výměru 2 ha, proto je k ní v souladu s novelou vyhlášky 501/2006 Sb. samostatně vymezena plocha veřejných prostranství – veřejné zeleně Z8.

Zastavitelná plocha Z4 – plochy bydlení

Touto plochou je navrženo ukončení jižního okraje obce. Nabízí se realizace 1 řady rodinných domů podél vnitřní souběžné komunikace, která vznikne rozšířením stávající polní cesty, vedoucí z vnější strany podél zahrad stávající zástavby. Rozšíření komunikace je vymezeno jako zastavitelná plocha Z9.

Navržené uspořádání území pak nabídne  využití stávajících zahrad pro eventuální dostavbu zastavěného území.

Zastavitelná plocha Z5 – plochy bydlení

Zastavitelná plocha je určena pro lehkou výrobu s cílem nabídnout v obci možné pracovní příležitosti jako reakce na hrozbu ukončení činnosti tradičních výrobních kapacit v Bechyni.

Zastavitelná plocha je logicky umístěna naproti stávajícími zemědělskému areálu a na přístupové komunikaci ( silnici ) do obce. Východní hranice plochy Z5 zasahuje k ochrannému pásmo VVN elektro a spolu s plochami Z1.1 a Z1.2 představuje definitivní ukončení východní části obce.

Měřítko a výška zástavba by měly odpovídat objektům protilehlého zemědělského areálu.

Zastavitelná plocha Z6 – plochy technické infrastruktury

Zastavitelná plocha je určena pro umístění ČOV. Alokace vychází z posice plochy na účelových komunikacích obce, plochou prochází stávající dešťová kanalizace, využitelná pro odvedení vyčištěných vod do recipientu ( řeky Smutné ).

Zastavitelné plochy Z7 a Z8 – plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem prodloužení podélné osy návsi jako základního urbanistického záměru územního plánu.

Plocha Z7 je určena pro umístění související místní komunikace, plocha Z8 pak vytváří veřejnou zeleň ve středu návsi, plocha je současně veřejným prostranstvím, vymezeným vůči zastavitelné ploše Z3 ( bydlení ), jejíž výměra přesahu 2 ha.

Zastavitelná plocha Z9  – plochy veřejných prostranství

Plocha je vymezena pro umístění nové místní komunikace a souvisejících veřejných ploch při připojení plochy bydlení  Z4. Spolu se stávající polní cestou vytváří veřejný prostor min. šířky 8 m.

3f)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 	zastavitelných ploch

Zastavěné území obce a navržené zastavitelné plochy vytváří kompaktní urbanistický útvar v otevřené krajině.

Současná urbanistická struktura je bez proluk a její rozvoj jako rozšíření obce na SV a JZ okraji v rámci možností stavebního zákona je započat.

Územní plán nahrazuje spontánní rozvoj urbanistickou koncepcí, založenou na stabilizaci sídla posílením residenčních ploch ve spojení s ukončením urbanistického tvaru. Z tohoto hlediska jsou zastavitelné plochy Z2 ( bydlení ) a Z6 + Z7 ( veřejné prostranství + veřejná zeleň ) oprávněným invariantním řešením. Kromě pevného urbanistického tvaru se vymezuje zklidněná část vnitřního prostoru obce, zatímco stávající část je a bude exponována dopravním zatížením provozu pily ( dřevozpracujícího závodu ).

Vymezení zastavitelných ploch Z3 a Z4 pak nabízí logickou dostavbu urbanistického tvaru a to postupným rozvojem bez zásadní potřeby vstupních investic. Rovněž posice těchto zastavitelných je v urbanistické struktuře jedinečná, nicméně vyloučením zástavby v důsledku ochrany půdního fondu nepředstavuje fatální újmu.

Zastavitelné plochy Z1.1, Z1.2 a Z5 uzavírají území z východní strany a nabízejí varianty výrobní činnosti. Posice ploch pro výrobu je s ohledem na potřebu ochrany vnitřního prostoru obce a s ohledem na posici přístupových komunikací od silnice II/122 rovněž jedinečná.

Potřeba výrobních ploch pak vyplývá z pocitu ohrožení obyvatel v důsledku možného zániku pracovních příležitostí v Bechyni.

4.	Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a) až 1 d)

4a)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Území obce je součástí venkovského prostoru pahorkatiny o průměrné nadmořské výšce 400 m. Území obce je modifikováno údolnicemi vodních toků Lužnice a Smutné, v krajině představuje mimo zalesněné údolnice rozsáhlou plošinu se zemědělskou půdou.

Monotónní výraz plošiny je narušen vrchním vedením VN elektro, dominantou krajiny je vodojem ležící těsně za hranicí navazující územní jednotky Senožaty.

Obec leží při silnici II/122 ve vzdálenosti 5 km od Bechyně, která je regionálním centrem veřejné i komerční občanské vybavenosti.

Koordinace území spočívá v kontinuitě hydrofilního biokoridoru umístěného v údolnici řeky Smutné.

Obec je prezentována jako součást turistického systému regionu.

4b)	Vyhodnocení splnění požadavků Zadání

###### Zadání územního plánu obce Haškovcova Lhota bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Haškovcova Lhota  dne 20. 8. 2010.

Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:

Ad a)

Požadavky, vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů:

Ad

Politika územního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009

-	pro řešené území obce Haškovcova Lhota nevyplývají žádné požadavky.

Ad

Požadavky vyplývající pro řešené území z územně plánovací dokumentace vydané krajem:

-	pro řešené území obce Haškovcova Lhota nevyplývají žádné požadavky.

V návrhu územního plánu jsou zapracovány a dále respektovány tyto jevy:

-	el. vedení VVN – stav

-	VTL plynovod - stav

Ad:

Požadavky vyplývající z dalších územních vztahů:

-	dobré dopravní spojení se sousedními katastry:

Vzájemné propojení území obce se sousedními katastry silniční sítí je založené na stávající silnici II/122. třídy.

Propojení území obce prostřednictvím účelových ( polních ) cest  je zachováno.

-	návaznost ÚSES na okolní katastry ( obce ):

Návrh místního systému ekologické stability vychází ze společného zpracování ÚSES v regionu.

-	návaznost na vydané územní plány sousedních urbanistických jednotek ( obcí ) Bechyně, Rataje, Dobronice u Bechyně a Radějice je prověřeno z hlediska:

-	ploch nezastavěného území,

-	LSES.

Ad b)

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů:

Řešené území obce Haškovcova Lhota je součástí mikroregionu Bechyňsko. Pro řešené území je vyhodnocení území SWOT analýzou hodnoceno takto:

Ad: 	Silné stránky

-	nízká úroveň emisí škodlivin

-	ekologická stabilita krajiny

-	bydlení v klidném prostředí

-	hospodářské podniky v obci

-	pracovní příležitosti v regionu ( Bechyně )

Silné stránky nejsou návrhem územního plánu dotčeny. Posílena je separace bydlení ( + rekreačního bydlení ) a podnikatelských činností.

Ad:	Slabé stránky

-	absence veřejné vybavenosti

-	docházková vzdálenost k zastávkám AD

-	chybějící ČOV

-	provoz průmyslového areálu

Vzhledem k velikosti obce není zřízení občanské vybavenosti reálné z hlediska instalace předškolních a školních a zdravotnických zařízení. Ostatní přiměřené formy veřejné vybavenosti lze realizovat na komerční bázi na rozvojových plochách smíšených obytných, popř. v zastavěném území v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

Docházková vzdálenost k zastávkám AD vyplývá z posice sídla a silnice II/122, současně je možné zajistit autobusovou dopravu do obce ( průjezd obcí prostřednictvím silnice III/12214 a zpět místní komunikací k II/122.

ČOV  včetně tras splaškové kanalizace jsou navrženy.

Provoz průmyslového areálu na zpracování dřeva je stabilizován bez dalšího plošného rozvoje.

Ad:	Příležitosti

-	zřízení přírodního parku

-	rozvoj turistického ruchu

-	plynofikace obce s napojením na stávající VTL plynovod

-	zřízení komunikačního systému s vyvedením dopravy k pile mimo obec

Možnost zřízení přírodního parku, jehož východní hranice by zasahovala do údolnice Smutné, tedy do řešeného území, nebyla z VÚC Táborsko do ZÚR Jihočeského kraje převzata. Případný zájmový prostor není urbanizován a návrh územního plánu tak zřízení územního parku v uvažovaném rozsahu nevylučuje.

Plynofikace obce uvažována není, případné technické provedení: tj. výstavby VTL/STL regulační stanice, a STL plynovodní síť může být dle vymezení ploch s rozdílným způsobem využití realizována i mimo rozsah a platnost územního plánu.

Od záměru jiného komunikačního připojení pily v obci na komunikační síť bylo upuštěno. Důvodem jsou nepřiměřené investiční náklady, které by byly vynaloženy obcí.

Ad:	Hrozby:

-	uzavření továrny JIKA Bechyně – zvýšení nezaměstnanosti v regionu

-	vliv hospodářských provozů na rekreační bydlení

-	souběh pohybu obyvatel a provozu nákladních vozidel v obci na místní přístupové  komunikaci  k hlavní silnici

Návrh územního plánu obsahuje plochy pro výrobu a skladování ( lehkou výrobu ) a plochy smíšené obytné, kde lze bydlen doplnit o vykonávání nerušících živností. Tímto návrhem je sledována možnost zajištění pracovních míst přímo v obci.

Zatížení obytného území současným provozem pily nelze na úrovni územního plánu omezit. Další formy podnikatelské činnosti jsou již umístěny do severní části obce s přímý připojením na sinici III/12240.

Souběh pohybu osob a nákladní dopravy lze řešit jejím vymezením mimo místní komunikaci v odpovídajícím správním řízení.

Ad:	Zapracování jevů ÚAP:

Požadované jevy dle Zadání jsou zapracovány v požadovaném rozsahu. Zobrazeny jsou jevy, odpovídající požadovanému obsahu grafické části a to:

1	zastavěné území

2	plochy výroby (průmyslová a zemědělská výroba, skladové hospodářství a stavebnictví)

- plochy občanského vybavení

22	významný krajinný prvek registrovaný

39	lesy hospodářské

40	vzdálenost 50 m od okraje lesa

- bonitovaná půdně ekologická jednotka

- investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti

47	vodní útvar povrchových, podzemních vod

51	aktivní zóna záplavového území

68	vodovodní síť včetně ochranného pásma

72	elektrická stanice včetně ochranného pásma

- nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

- elektronické komunikační zařízení včetně OP

- komunikační vedení včetně OP

91	silnice II. třídy včetně ochranného pásma

92	silnice III. třídy včetně ochranného pásma

- místní a účelové komunikace

Místní systém ekologické stability ( jev č. 21 ) je vymezen územním plánem v nových hranicích.

Přírodní plochy, které mají znaky VKP ze zákona, jsou řešeny v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy lesní, plochy vodní a vodohospodářské a jako plochy smíšené nezastavěného území..

Ad c)

Požadavky na rozvoj území obce

Obec je v souladu s požadavkem Zadání rozvíjena jako urbanistický celek se zapracováním požadovaných atributů: bydlení, veřejného prostoru pro denní rekreaci a prostor pro hospodářský rozvoj. Rozsah ploch pro bydlení vyplývá jednak z urbanistické koncepce – navržená zástavba vytváří prodloužení návsi jako klidového prostoru pro denní rekreaci obyvatel, další plochy pro bydlení vyplývají z konkrétních požadavků současných vlastníků pozemků.

Rozsah ploch pro hospodářský rozvoj je vymezen lokalizací záměru mimo obytnou část obce a limit technické infrastruktury = OP VVN elektro.

Z výčtu rozvojových ploch nejsou navrženy plochy pro rekreaci. Využití části zastavitelných ploch bydlení pro tento účel vyplývá z vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

Ad d)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu. Navržená zástavba splňuje podmínku kompaktního výrazu urbanizovaného prostoru.

Požadavek na separovanou dopravní obsluhu pily novou komunikací bylo v rozpracovanosti řešeno. Tato komunikace byla vedena podél jižního okraje území. Vzhledem k rozsahu investice a omezenému využití pro jiné účely, bylo od tohoto záměru upuštěno.

Řešení nové komunikace v rozpracovanosti návrhu územního plánu

Dále je upuštěno od vymezení rezervy dalšího rozvoje bydlení. Návrhem územního plánu je vymezen potenciál nárůstu 69 – 70 – ti obyvatel, tj. dvojnásobek současného počtu trvale bydlících. Takto vymezený rozvoj poskytuje dostatečný rozvoj území.

Údolnice Smutné je ponechána v současném stavu. Hodnotou přírodního prostoru je – mimo jiné – absence souběžné komunikace. Údolnice je přístupná příčnými účelovými komunikacemi. Tento stav považujeme za výhodu, zvyšující ochranu přírodního útvaru.

Ad e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Ad: doprava:

Požadované komunikační úpravy jsou provedeny přiměřeně s ohledem na možnosti obce. Vypuštěna je separovaná dopravní trasa k pile v obci. Omezení dopravy na místní komunikaci od obce k silnici II/122 lze řešit technickými prostředky.

Ad: vodní hospodářství:

Návrh územního plánu obsahuje ČOV a splaškovou kanalizaci. Požadavky na omezení splachů ze zemědělského areálu je řešeno podmínkami využití území.

V rozpracovanosti byla prověřena možnost zřízení izolační zeleně s retenčním účinkem, z důvodu nepřiměřených záborů půdního fondu bylo od tohoto řešení odstoupeno.

Ad: energie:

Posice a bilance potřeby navržených zastavitelných ploch nevyžadují úpravy a rozšíření stávajícího systému zásobování území el. energií. Rozvojové  plochy výroby a skladování a plochy smíšené lze v případě zvýšení příkonu nad možnosti stávající TS řešit novou TS kdekoliv – východní část rozvojových ploch je vedena souběžně s distribučním vedením VN 22 kV.

Pro dimenzování sítí technické infrastruktury jsou vymezeny orientační požadavky jednotlivých rozvojových ploch takto:

|  |  |  |  |  |  | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | množství | dešťových |
|  |  |  |  | potřeba | dešťových | vod za 15 min. |
| ozn. | výměra v ha | počet RD | EO | vody v m3/den | vod l/s | v m3 |
| Z1+2 | 1,8866 | 8 | 24 | 4,32 | 147 | 133 |
| Z2 | 1,3285 | 5 | 15 | 2,7 | 95 | 86 |
| Z3 | 2,0589 | 5 | 15 | 2,7 | 147 | 132 |
| Z4 | 0,9242 | 3 | 9 | 1,62 | 69 | 62 |
| Z5 | 1,4724 | 0 | 0 | 0 | 120 | 108 |
|  |  |  |  | potřeba |  |  |
| ozn. | výměra v m2 | počet RD | EO | el.energie |  |  |
| Z1+2 | 1,8866 | 8 | 24 | 76 |  |  |
| Z2 | 1,3285 | 5 | 15 | 47,5 |  |  |
| Z3 | 2,0589 | 5 | 15 | 47,5 |  |  |
| Z4 | 0,9242 | 3 | 9 | 28,5 |  |  |

Ad: odpady:

Návrh územního plánu akceptuje plochy technické infrastruktury v rozsahu současného zařízení obce. 	Samostatné řešení odpadového hospodářství výrobních ploch je řešeno návrhem územního plánu.

Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu.

Ad f)

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Měřítko staveb pro bydlení ( zastavěné území ) je uplatněno v prostorové regulaci.

Technické objekty narušující měřítko krajiny nejsou uplatněny.

Možnost zřízení ploch a objektů pro správu a údržbu krajiny je zapracována do podmínek využití území.

Návrh územního plánu obsahuje zákres aktivní zóny záplavového území Q 100, v tomto prostoru nejsou umístěny žádné stávající ani navrhované činnosti.

Návrh územního plánu prověřil lokality, vymezené pro možné umístění bydlení. Do návrhu jsou zpracovány lokality  v požadovaném rozsahu.

Rozsah záborů ZPF vyplývá z kompromisu na velikost obce a urbanistické hodnoty sídla a jeho vazby na krajinu – viz samostatná část Odůvodnění.

Problematika ÚSES je zpracována v požadovaném rozsahu.

Ad g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Kapitola je splněna v plném rozsahu.

Jako VPS jsou navrženy objekty technické infrastruktury umožňující rozvoj území – ČOV, splašková kanalizace a místní komunikace + veřejný prostor.

Ad h)

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky, vyplývající z aplikace zákonných norem a předpisů jsou uplatněny v návrhu územního plánu.

Návrhem územního plánu nejsou v území zřízeny nové zdroje hygienických závad – hluku, vibrací, prachu či zápachu.

Využití rozvojových ploch pro výrobu a skladování je omezeno na lehkou výrobu, ošetřena je vazba na sousedící plochy smíšené.

Silnice III/12214 v obci končí. Prochází ( končí ) zastavěným územím, u této silnice nejsou navrženy nové plochy pro bydlení.

Požadavky civilní ochrany, obrany, bezpečnosti státu a ochrana ložisek nerostných surovin nejsou uplatněny – související jevy se v řešeném území nevyskytují.

Ochrana lesního hospodářství je respektována, ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa nejsou zřízeny nové zastavitelné plochy obce.

Ochrana půdního fondu je maximálně zohledněna – viz příslušná kapitola tohoto odůvodnění.

Ad i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Kapitola je řešena v požadovaném rozsahu. Návrh územního plánu eliminuje případné střety racionálním způsobem s ohledem na finanční možnosti obce.

Z tohoto důvodu je ochrana souběhu pěší a nákladní dopravy na místní komunikaci spojující obec a silnici II/122 přenesena do možnosti správního řízení o dopravním režimu, problematika zemědělského závodu je řešena regulativem.

Nevyřešena je exposice obytného území  nákladní dopravou k pile. V rozpracovanosti bylo od vedení separované komunikace upuštěno z důvodu nereálné realizace.

Ad j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Řešené území není součástí rozvojové osy či rozvojové oblasti.

Požadavek na zahrnutí pozemků PK parc. č. 515 a 516 byl akceptován.

Rozvoj výrobních činností až k silnici II/122 byl vyloučen z hlediska nepřiměřených nároků na zábor orné půdy a přítomnost nadmístních tras technické infrastruktury.

Ad k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Požadavek na zpracování územní studie nebyl vymezen. Zástavba vymezených zastavitelných ploch bude řešena individuálně v územním řízení.

Ad l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Požadavek na zpracování regulačního plánu nebyl vymezen. Zástavba vymezených zastavitelných ploch bude řešena individuálně v územním řízení.

Ad m)

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavek na vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj nebyl dotčeným orgánem uplatněn.

Ad n)

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Požadavek nebyl uplatněn.

Ad o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Kapitola je splněna v plném rozsahu.

4c)	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního ;rozvoje

Z hlediska kontinuity systému územního plánování je nezbytná koordinace obce Haškovcova Lhota se sousedními územního jednotkami z hlediska územního systému ekologické stability. Jedná se o funkční systém lokalizovaný do údolnice řeky Smutné, koordinace v území má tedy legislativní rámec ( zákon č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny ).

Územní plán Haškovcova Lhota nevymezuje nad rámec ÚSES záležitosti nadmístního významu a nezavádí jevy, které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území.

4d)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

4d 1)	Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně:

| označení | navržené využití | výměra | BPEJ | dílčí | druh | poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) |  | výměra |  | vzhledem |
| změny |  |  |  | ( ha ) |  | k zastav. |
|  |  |  |  |  |  | území |
| Z1.1 | plochy smíšené obytné | 1,4035 | 5 52 02 | 1,4035 | TTP | vně |
| Z1.2 | plochy smíšené obytné | 0,4831 | 5 52 02 | 0,4831 | TTP | vně |
| Z2 | plochy bydlení | 1,3285 | 5 29 11 | 0,2926 | TTP | vně |
|  |  |  | 5 29 14 | 0,0014 |  |  |
|  |  |  | 5 68 11 | 1,0345 |  |  |
| Z3 | plochy bydlení | 2,0589 | 5 29 11 | 2,0589 | orná | vně |
| Z4 | plochy bydlení | 0,9242 | 5 29 11 | 0,9242 | orná | vně |
| Z5 | plochy výroby a skladování | 1,4724 | 5 29 11 | 0,0439 | orná/TTP | vně |
|  |  |  | 5 47 00 | 0,8035 |  |  |
|  |  |  | 5 52 01 | 0,6250 |  |  |
| Z6 | plochy technické infrastruktury | 0,0650 | 5 29 11 | 0,0197 | orná | vně |
|  |  |  | 5 68 11 | 0,0453 |  |  |
| Z7 | plochy veřejných prostranství | 0,3650 | 5 29 11 | 0,1856 | orná/TTP | vně |
|  |  |  | 5 68 11 | 0,1794 |  |  |
| Z8 | plochy VP – veřejná zeleň | 0,2785 | 5 29 11 | 0,1744 | orná/TTP | vně |
|  |  |  | 5 68 11 | 0,1041 |  |  |
| Z9 | plochy veřejných prostranství | 0,0707 | 5 29 01 | 0,0707 | orná | vně |
|  | součet | 8,4498 |  |  |  |  |

Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití:

| plochy s rozdílným | výměra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| způsobem využití | v ha | I. | II. | III. | IV. | V. |
| plochy bydlení | 4,3116 |  | 3,2757 | 0,0014 |  | 1,0345 |
| plochy smíšené obytné | 1,8866 |  |  | 1,8866 |  |  |
| plochy výroby a skladování | 1,4724 |  | 0,0439 | 1,4285 |  |  |
| plochy technické infrastruktury | 0,0650 |  | 0,0197 |  |  | 0,0453 |
| plochy veřejných prostranství | 0,6435 |  | 0,4641 |  |  | 0,1794 |
| plochy VP – veřejná zeleň | 0,0707 |  | 0,0000 |  |  | 0,0707 |
|  | 8,4498 |  | 3,8034 | 3,3165 |  | 1,3299 |

4d 2)	Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:
	V řešeném území se vyskytují funkční meliorace, jejich rozsah je uveden ve výkresové části.

Do ploch meliorací zasahují zčásti všechny rozvojové plochy, při lokalizaci staveb je tedy nezbytné prověřit jejich strukturu a ochránit hlavní meliorační stoky.

4d 3)	Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:

Areál zemědělské prvovýroby není územním plánem dotčeny, současně však není požadován ani  navržen jeho další rozvoj.

Zemědělské komunikace jsou zachovány, resp. rozšířeny.

4d 4)	Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení,

Z celkové výměry území obce Haškovcova Lhota  – 303  ha, tvoří zemědělská půda 246  ha, tj. 81,2 % celkové výměry.

Jednotlivé druhy zemědělské půdy jsou zastoupeny takto:

| Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) | 22,6 |
| --- | --- |
| Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) | 5,1 |
| Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) | 3,4 |
| Podíl lesů z celkové výměry (%) | 103 |
| Orná půda - rozloha (ha) | 187 |
| Chmelnice - rozloha (ha) | - |
| Vinice - rozloha (ha) | - |
| Zahrady - rozloha (ha) | 4 |
| Ovocné sady - rozloha (ha) | - |
| Trvalé travní porosty - rozloha (ha) | 56 |
| Lesní půda - rozloha (ha) | 31 |
| Vodní plochy - rozloha (ha) | 16 |
| Zastavěné plochy - rozloha (ha) | 4 |
| Ostatní plochy - rozloha (ha) | 12 |

Z hlediska hodnoty zemědělské půdy se v řešeném území BPEJ ve stupni ochrany I . nevyskytují.

Z hlediska hodnoty zemědělské půdy jsou v řešeném území BPEJ ve stupni ochrany II:

5 29 01 a 5.29.11. Celková výměra zemědělské půdy ve II. stupni ochrany činí 115,38 ha, tj.

46,90 %.

Do II. stupně ochrany ZPF jsou navrženy rozvojové plochy o celkové výměře 3,6034 ha.

Jedná se o plochy bezprostředně navazující na jádrové plochy obce, které současně obec soustředně rozvíjejí. Posice ploch bydlení a souvisejícího veřejného prostoru rovněž umožňuje novou kvalitu užívání veřejných prostranství obce z hlediska vyloučení nákladní dopravy, kterou jsou současné jádrové plochy exponovány dopravní obsluhou pily ( plochy výroby a skladování – zpracování dřeva ).

Výše uvedené schéma zobrazuje posici zastavěného území a rozvojových ploch vůči plochám zemědělské půdy zařazené ve II. stupni ochrany.

Souhrnný přehled záborů ZPF podle BPEJ:

| označení | navržené využití | výměra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) |  |  |  |  |  |
| změny |  |  | stupeň přednosti ochrany ZPF |  |  |
|  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Z1.1 | plochy smíšené obytné | 1,4035 |  |  | 1,4035 |  |  |
| Z1.2 | plochy smíšené obytné | 0,4831 |  |  | 0,4831 |  |  |
| Z2 | plochy bydlení | 1,3285 |  | 0,2926 | 0,0014 |  | 1,0345 |
| Z3 | plochy bydlení | 2,0589 |  | 2,0589 |  |  |  |
| Z4 | plochy bydlení | 0,9242 |  | 0,9242 |  |  |  |
| Z5 | plochy výroby a skladování | 1,4724 |  | 0,0439 | 1,4285 |  |  |
| Z6 | plochy technické infrastruktury | 0,0650 |  | 0,0197 |  |  | 0,0453 |
| Z7 | plochy veřejných prostranství | 0,3650 |  | 0,1856 |  |  | 0,1794 |
| Z8 | plochy veřejných prostranství | 0,2785 |  | 0,2785 |  |  |  |
| Z9 | plochy VP – veřejná zeleň | 0,0707 |  |  |  |  | 0,0707 |
|  | součet | 8,4498 |  | 3,8034 | 3,3165 |  | 1,3299 |

4d 5) 	Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území

Řešené území obce Haškovcova Lhota tvoří 1 katastrální území.

Vzájemná posice řešeného území a navazujících katastrů ( územních jednotek ).

4d 6) 	Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Rozvoj území obce Haškovcova Lhota  je nastaven s maximálním ohledem na hodnotu a posici sídla v krajině. Navrhované řešení nemění v dané morfologii plochého nezalesněného terénu poměr obec krajina.

Rozvoj území je umístěn tak, aby byla zachována celistvost zastavěného území a zastavitelných ploch jako urbanistického celku v krajině.

Povinností je maximální ochrana půd, zařazených ve II. stupni ochrany. Z tohoto důvodu zasahuje do zemědělských půd ve II. stupni ochrany pouze deklarovaný soustředný rozvoj části rozvíjející bydlení okolo jádrových ploch obce.

Alternativou budoucího uspořádání obce je rozvoj jejího území ve východní části, tj.na plochách, hodnocených ve III. stupni ochrany. Kvalita bydlení je však v tomto prostoru znehodnocena dopravní obsluhou současných průmyslových a zemědělských výrobních ploch, absencí bezprostředního kontaktu obyvatel s přírodními prvky pro potřeby denní rekreace ( navazující monokulturní plochy orné půdy ) a limit ochranného pásma VVN elektro. Z tohoto důvodu jsou navržené zastavitelné plochy v tomto prostoru řešeny jako smíšené obytné a jako plochy pro výrobu a skladování a čistá obytná funkce vymezena v západní části území, které zmíněné negativní vlivy neobsahuje.

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL )

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa, nejsou v návrhu územního plánu  uvažovány.